技术方案或设备及材料清单

| 序号 | 货物名称 | 房间号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板隔断拆除 | 312 | 配置参数要求 石膏板隔断不可破坏性拆除，施工面积28平方米。拆除后的石膏板和龙骨搬运至指定地点存放。拆除石膏板隔断后对墙面进行恢复。 | 28㎡ |
| 2 | 强化地板拆除及安装 | 310/312 | 配置参数要求 强化地板不可破坏性拆除，施工面积88平方米。拆除后的地板搬运至指定地点。 | 88㎡ |
| 3 | 办公桌椅拆卸、安装 | 310/312 | 配置参数要求 办公桌椅拆卸后搬运至指定地点重新安装。 |  |
| 4 | 实验室地面铺设（PVC地面） | 101/310/312 | 配置参数要求 1.1 实验室地面在原地面清理干净后进行施工， ★1.2 按照实际需要做地面做水泥砂浆找平，按照实际需要做基层自流坪+ 耐用型PVC 卷材铺设， ★1.3 PVC厚度不低于2.0mm,PVC 具有防水、防潮、耐高温、不进色。所有地面接缝处用原材料处理成无缝（非搭接），颜色应在中标单位进场后，根据客户确定颜色。 1.4 PVC地面与墙面连接处应采用边条行固定，保证严密性。 1.5 PVC具体要求如下： 1.5.1 材料性质：碎粒状无方向性PVC卷材， 1.5.2 品质效果保证：产品需为国产一线品牌或者原装进口， 1.5.3 地板厚度：≥2.0mm， 1.5.4 卷材尺寸（长/宽）：≥20m/2m， 1.5.5 地板重量：每平方米≤2980g， 1.5.6 地板纹路：碎粒状无方向性花纹， 1.5.7 耐磨性：≥10000转，其耐磨程度达到K5,适合于行人流量大的场所使用标准， 1.5.8 残余凹陷度：≤0.04mm， 1.5.9 特殊维护处理：Easy Clean UV， 1.5.10 尺寸稳定性： ≤0.4%， 1.5.11 地板防火性能：符合 GB8624-2012 标准，达到 B1 级， 1.5.12 氯乙烯单体：≤0.2mg/㎡， 1.5.13 可溶性铅：≤0.05mg/㎡， 1.5.14 可溶性镉：≤9.1mg/㎡， 1.5.15 挥发物限量： ≤8.9g/㎡， 1.5.16 加热翘曲：≤3mm， 1.5.17 色牢度：≥3。 1.6 施工要求，施工后不得出现气泡、空鼓和脱壳现象。 | 120㎡ |
| 5 | 两台空调拆装 | 310/312 | 配置参数要求 2台空调拆卸后搬运至指定地点安装。 | 2 |
| 6 | 水电改造 | 101/115/310/312 | 配置参数要求 310/312水源由2楼实验室引入，将水、电引至4个试验台，实验室北墙布置6个防水插座。 101/115将电源引入实验室（三相四线16平方铜芯线） 115切割水槽，上铺不锈钢篦子，篦栅承重能力≥100 kgf/250mm长，总计约7.3米。 |  |
| 7 | 地砖及墙砖铺设 | 115 | 配置参数要求 瓷砖的尺寸为80cm*80cm，墙砖高80cm 地砖：地面瓷砖空鼓率的标准在3%以内，颜色及材质提供样品供甲方选择。 墙砖：墙砖空鼓率的标准在5%以内，颜色及材质提供样品供甲方选择。 | 48㎡ |
| 8 | 墙壁粉刷 | 101 | 配置参数要求 要求墙面平整，颜色均匀，抹灰厚度不得小于20mm。 | 120㎡ |
| 9 | 物品搬运 | 101/115 | 配置参数要求 将房间内原有物品搬运至制定地点，搬运后需保证物品的完整性。 |  |

注：1、投标货物技术参数、质量等相当于或优于参考品牌货物的，均可以参加投标；

2、所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。

| 品名 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| PVC地面 | LG、洁福、阿姆斯壮 |
| 瓷砖 | 卡迪雅、朗高、利华 |
| 电线电缆 | 远东、绿宝、江南 |
| 开关插座 | 欧普、公牛、西门子 |

★3、投标单位投标时，需提供样品,则所有样品均需在递交投标文件截止时间前,运至采购代理机构指定位置。必要时邀请第三方鉴定机构对施工物品进行质量技术鉴定。